壹基金太阳能公共浴室项目（2期）公开采购公告

一、招标概况

1.采购人：深圳壹基金公益基金会（简称壹基金）

2.项目名称：雅安芦山4.20地震灾区壹基金公共浴室项目（2期）

二、招标内容

1.功能及用途：为灾区寄宿制学校修建公共浴室，满足学生卫生用热水需求

2.采购要求：按附件2的太阳能热水系统设计内容进行投标 。具体吨数按项目地实际需求来确定。此处以两吨标准为一个项目单元报价。

三、投标须知

1. 采购数量：预计分布在雅安地震灾区区县的寄宿学校 ，共计约150吨工程用热水。 项目拟分布在雅安4~5个县的20~30所学校实施。。以上计划在后期实施时，按照实际需求和施工条件确定最终方案。

2. 投标要求

A. 报价应包括包含（材料、税金、运输、安装、后期维护）；

B. 供货时间：中标通知书发出日20-30天内完成设备生产、采购、运输。在2个月内完成安装、调试验收。

C. 按要求在设备显眼位置印制壹基金logo及太阳能公共浴室字样。

四、投标人资格

满足以下条件的投标人可以参加本次投标：

1. 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有固定经营场所。注册资金5000万元以上，有生产或供应能力的供应商，包括法人及其联合体;

2. 遵守国家有关法律、法规、规章和招投标行业有关的规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 了解和认可壹基金公益理念；

7. 投标人须遵守招投标法;

五、投标程序

1. 答疑方式：电话答疑、邮件答疑

（1）电话答疑

 答疑时间：即日起至2014年6月10日。

 答疑电话：0755-2533 9511-622

答疑联系人：何威

（2）邮件答疑

 答疑时间：即日起至2014年6月10日。

 答疑邮件：hewei@onefoundation.cn

 注意事项：为了避免漏掉邮件内容，请在邮件主题上标注：（投标人名称）应标壹基金雅安壹基金公共浴室项目。

2、投标

（1）截止时间：2014年6月11 日9点；

（2）提交方式：电子版和书面各一份投标文件，发送给上文所述联系人；

（3）提交材料内容：报价方案、供货方案、施工方案、售后服务条款、公司资质文件等详细方案；

（4）其他（投标人认为有必要提交的其他资格证明文件）

3、评选选及签订合同

3.1壹基金将在2014年6月11日组织评审，在2014年6月13日公布评审结果。

3.2招标人没有接受最低投标报价的义务。

3.3在评选结束后，公告人将通知中标和未中标者，但不对评选过程及中标结果进行解释，若招标结果没有达到采购方的预期要求，采购方可采取竞争性谈判的方式确定供应商。

3.4中标人应在采购单位指定时间内与采购单位进行商务谈判并签订合同。

六、 采购人权利

本招标文件的解释权属于采购人。

七、 相关材料

附件1：投标方案

附件2：报价方案

附件3：公司资质文件

附件1：投标方案：

投标方案须包括:公共浴室的设计、供货方案、施工方案、供货周期、合同范本及公司相关业绩和详细的售后服务方案。

附件2：报价方案

工程室内单体工程标配报价A     元；

室外集热装置B      元；

详细报价如下：

1）、室内单体工程标配  A

标配=A 序号 项目名称 品牌 规格型号 数量 单位 单价（元） 合价（元） 1 控制柜 国内知名品牌 1 套 2 热水供水泵 德国威乐 MHI-403 1 台 3 热水回水电磁阀 三力信 ZS-25 1 个 4 淋浴喷头 DN15 12 套 5 混水阀 DN15 12 套 6 室内管道 32管道 60 米 7 室内管道 20管道 50 米 8 管道配件 管件、阀门 1 套 9 A安装费 1 套 小计 10 现场勘察及设计 项 1 11 质保、售后费 项 1 12 人员保险费 项 1 13 施工管理指导费 项 1 14 税费 1 15 冷水增压 合计 单体2吨室外集热装置=B 序号 项目名称 品牌 规格型号 数量 单位 单价（元） 合价（元） 1 太阳能平板集热器 国内知名品牌 12 块 2 空气源热泵 3P 1 台 3 工程水箱（立式） 2T 1 个 4 空气能循环泵 德国威乐 PH-123EH 1 台 5 集热循环泵 德国威乐 PH-101EH 1 台 6 冷水补水电磁阀 三力信 ZS-25 1 个 7 热水回水电磁阀 三力信 ZS-25 1 个 8 角钢支架 热镀锌 国标4#、3# 2 套 9 强磁除垢仪 金舜禹 DN25 1 台 10 镀锌钢管 国标 DN25 25 米 11 PPR 国标 DN32 25 米 12 管件、阀门等 国标 1 套 13 管道保温 亿霸龙 橡塑保温及铝皮外壳 1 套 14 电线、信号线 主电源按照50米标配 1 批 15 基础 预制板（含搬运） 48 米 16 护栏网 40 米 17 B安装费 1 套 18 运输费 1 项 19 安装辅助材料 1 项 小计 20 现场勘察及设计 项 1 0 0 21 质保、售后费 项 1 0 0 22 人员保险费 项 1 0 0 23 施工管理指导费 项 1 0 0 24 税费 9-19项 1 合计

请对以下售后服务细则进行阐述：

- 本项目质保期及维修期。

- 维保期内是否对报价内所有材料免费提供材料及服务。

- 维保期外收费标准。

- 在项目所在地周边50公里后服务网点和固定维修人员名单。

- 报维修服务响应时间。

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

填写说明：

1.此表为对产品性能、参数的综合性描述，投标人可依实际情况对表格进行调整，但内容不可删减；

2.如果不提供此说明一览表视为没有实质性响应招标文件。

3、报价所选标材质需同时提供响应的厂家的产品质量合格证。须明确标准符合抗震、防雷、防冻、防过热、防漏电等安全指标。